ЈКП“БИОКТОШ“,Хероја Луна бр.2,УЖИЦЕ

Број :09-719/1-2019

28.06.2019.године

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ДРУГОЈ ФАЗИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ-РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ИЗМЕНА БР.1-у делу АЛ профили –позиција 4

(образац структуре цене и рок за достављање понуда)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.10/19

ЈУН  2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/19,број 09-607/2-2019  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.10/19,број 09-607/3-2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –РАДОВИ НА ДРУГОЈ ФАЗИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ-РАДОВИ НА  ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ЈН бр 10/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4-9 |
| III | Техничка документација и планови | 9 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10-17 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 17-18 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 18-80 |
| VII | Модел уговора | 81-93 |
| VIII | Упутство понуђачима како да саставе понуду | 94-104 |

Број страна конкурсне документације: 104

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће“Биоктош“

Адреса: Ужице,Хероја Луна бр.2

Интернет страница:www.bioktos.com

Лице за контакт:Јасминка Ковачевић

Е - mail адреса :nabavka@bioktos.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/19 су Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци

ОРН-45213000-радови на изградњи пословног објекта

4.Партије:Набавка није обликована по партијама

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

POSTOJEĆE STANJE

Svi postojedi objekti napravljeni I postavljeni kao montažni kiosci za potrebe JKP BIOKTOŠ na

delu parcele gde se planira novi objekat se uklanjaju.

PLANIRANO STANJE

Objekat 2 (novi objekat)

Poslovni objekat (novi objekat) je predviđeno da se locira na zapadnoj strani pijace ispod

mlečne hale.Spratnost objekta je /P+1/ ukupne površine P=599.42m2. Širina objekta je kao

širina mlečne pijace 9,0m .Između novog obejkta i mlečne pijace ostavlja se prolaz širine 3.30m

Ulaz u objekat je sa istočne strane iz unutrašnjeg prostora pijace,za korisnike poslovnog

prostora. Namena objekta je trgovina na veliko I malo, sastoji se iz slededih funkcionalnih celina:

-Prizemlje

Funkcionalnu organizaciju prizemlja čine lokali oko 7.50m2-uslužne delatnosti ,ukupno 18 lokala

.Svi sa jednim točećim mestom za umivaonik i internim vodmerom.

Dva lokala 14-16m2 za usluge-bife.Mokri čvor u skladu sa zakonom.Ugrađeni interni vodomeri.

Ulaz u prizemlje objekta je sa istočne strane sa unutrašnje strane pijace.

Svi lokali imaju posebna merenja struje.Grejanje svakog lokala individualno.Predviđena je

mogudnost da svi mogu da se greju na struju, tj projektom predvideti potrebnu snagu.

Predviđa se hodnik u centralnom delom prizemlja.Iz centralnog hodnika ulazi se u sve lokale bez

mogudnosti otvaranja sporenih ulaza ili šaltera na spoljnom delu objekta. Predviđa se

unutrašnje stepenište povezano sa centralnim holom prizemlja koje vodi na sprat.

Pregradni zidovi između lokala od lakog materijala sa mogudnošdu spajanja dva lokala u jedan.

-Sprat

Funkcionalnu organizaciju sprata čine lokali oko 7.50m2-15m2-uslužne delatnosti,ukupno 16

lokala.Svi sa jednim točedim mestom za umivaonik i internim vodmerom. Svi lokali imaju

posebna merenja struje.Grejanje svakog lokala je individualno I jedinstveno za sprat.Predviđa se

mogudnost da svi mogu da se greju na struju, tj projektom predvideti potrebnu snagu. Pregradni

zidovi između lokala od lakog materijala sa mogudnošdu spajanja dva lokala u jedan.Predviđa se

unutrašnje stepenište povezano sa centralnim holom prizemlja koje vode na sprat.

Neto površina objekta P= 521.91m2

Bruto površina objekta P= 599.42m2

Planirani objekat je projektovan sa elementima moderne arhitekture sa primenom strukturalne

fasade od savremenih materijala,kao što su: staklo, čelik,fundermaks ploče ,demit I sl.,

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Konstrukcija planiranog dela objekta je u skeletnom konstruktivnom sistemu sa ispunom od

klima blokova d=25cm', stubovima , gredama kao i LMT međuspratnom konstrukcijom,na

trakastim temeljima sa veznim gredama I vertikalnim I horizontalnim serklažima za ukrudenje

objekta. Fundiranje objekta je na trakastim temeljima .Temelji se rade se od armiranog betona,

ispod kojih se pretdhodno postavlja tampon nabijenog šljunka debljine 10 cm.Betonska ploča na

tlu se radi od nabijenog betona MB 20, d =15 cm. Međuspratna konstrukcija je FERT

konstrukcija po etažama.Krovna konstrukcija je sa čeličnim linijskim nosačima od HOP

profila100/100/4mm, sa rožnjačama 100/100/4mm , preko kojih se postavlja krovni pokrivač –

Tr lim.Novoformirani pregradni zidovi unutar objekta su od giter bloka d= 12cm' ili Knauf ploča

d= 10cm' .

PREDVIĐENI MATERIJALI

Fasada:

Fasadni zidovi predviđeni su od klima blokova 25cm ili armiranog betona 25 cm, sa termičkom

zaštitom od TP kamene vune d=10cm i 12cm (ρ=120kg/m³, λ=0.036W/mK) i završnim slojem

fasade od polimer cementnog lepka, mrežice od staklenih vlakana, podloge za dva tipa završnog

sloja debljine d=0.5cm: završni sloj 1 – silikonski malter min. granulacije 1.5mm, završni sloj 2 –

sitrozrni dekorativni malter, u boji po izboru Investitora. Sokla fasade se obrađuje slojem rabic

cementnog maltera d=3cm preko TP kamene vune d=5cm sa slojem sitnozrnog dekorativnog

maltera u boji po izboru Investitora, po tipu kulirplasta, prema grafičkoj dokumentaciji. Zone

erkera i kalkanskih zidova su završno obrađene silikonskim dekorativnim malterom u boji po

izboru Investitora. Nošenje dela ventilisane fasade od ALUCOBOND ili FUNDERMAX fasadne

obloge predviđeno je AB „češljevima“ (prema projektu konstrukcije).

Krov:

Krovna konstrukcija je čelična rešetka sa rožnjačama I pokrivačem od TR lima. Celicna resetka je

sastavljena od kutijastih profila HOP 100X100X4mm .

Roznjace krovne konstrukcije su od hladno valjanih U-profila dim.100x100x4 mm, za koje se

šrafi krovni pokrivac od TR-lima 40/230/07.

Odvodnjavanje glavne krovne površine je preko ležedih olučnih horizontala 20/20cm sa padom

od 0.5% prema olučnim vertikalama 14/14cm od plastificiranog čeličnog lim u boji po izboru

investitora, postavljenim na uglovima objekta i zidovima.

Izolacija:

Predviđena je adekvatna toplotna zaštita objekta – ploča prizemlja, fasadnih zidova,

erkera,krova. Hidroizolacija objekta planirana je Sika monoseal 101 i njenom PVC zaštitom, a

planirana je u sanitarnim prostorijama, dok je termoizolacija planirana demit fasadom.

Hladni mostovi oko otvora na fasadi obrađuju se termomalterom debljine d=3cm, koji se nanosi

na podlogu natopljenu cementnim mlekom, štiti se od atmosferalija građevinskim lepkom i

obrađuje završno po tipu fasade (bojom ili dekorativnim malterom) u svemu prema uputstvu

proizvođača.

Predviđena je hidroizolacija objekta:

Tip1 - zaštita ploče poda prizemlja od podzemne vode i vlage

- horizontalna bentonitna hidroizolacija - bentonitna geotkanina tipa prirodnog natrijuma,

d=5mm.Trake tkanine polažu se sa preklopima od 10 do 20cm na nabijeni sloj mršavog betona i

fiksiraju pomodu eksera i CD podloški, prema projektu fundiranja i zaštite ploče ;

Tip 2 - zaštita zidova od podzemne vode i vlage

- vertikalna bentonitna hidroizolacija - bentonitna geotkanina tipa prirodnog natrijuma, d=5mm.

Trake tkanine polažu se sa preklopima od 10 do 20cm na vertikalne površine i preklapaju na dnu

sa horizontalnom hidroizolacijom. Trake se fiksiraju pomodu eksera i CD podloški.

Zaštita izolacije – bobičasta folija d=1mm.

Karakteristike:

- ukupna površinska masa(EN 141196) (g/m2)----------------------------------------- 4460

- koeficijent širenja ASTM D 5890 (ml/2g)------------------------------------------------ 27

- statički pritisak EN ISO 12 236 (N)------------------------------------------------------- 1800

- podužne i poprečna čvrstoda na zatezanje EN ISO 10 319 (kN/m)------------- > 12

- čvrstoda veze sa betonom ASTM D 903 (N/mm)------------------------------------ > 2,7

- debljina proizvoda EN 964-1 (mm)------------------------------------------------------ 5,0

Tip 3 - zaštita od atmosferskih uticaja - zaštita sanitarnih prostorija sa podizanjem uz zidove

10cm:

- polimernocementna hidroizolacija, dva sloja – u prvi se utiskuje mrežica od staklenih vlakana

Karakteristike:

- prionjivost 1,1N/mm,

- rastrzljivost 18 po DIN 53504 sa premošdavanjem pukotina širine do 1,2mm

parna brana – bitumenska traka sa al. folijom;

Stolarija:

Predviđena je crna ili ANTRACIT spoljna aluminijumska ulazna vrata i prozori sa termičkim

prekidima ,boja po izboru investitora. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 4+12+4mm sa

niskoemisionim premazom od argona. Minimalna zvučna zaštita 30-34dB. Ukupni koeficient

prolaza toplote (ram-staklo) K=1,2-1.4W/m²K. Unutrašnja stolarija – aluminijumskih profila bez

termoprekida, boja po izboru projektanta.Minimalna zvučna zaštita 25-29dB.

Bravarija

Otvori na lokalima su od aluminijumskih profila bez termoprekida.

Na stepenišnom podestu poslednje etaže je ručka za otvaranje prozora, i za odimljavanje

stepenišnog prostora.

Prozori na tehničkim prostorijama od crne bravarije, zaštitnim bravarskim elementima u svemu

prema šemama aluminarije, tj. crne bravarije.

Protivpožarna vrata predviđena su na granicama požarnih sektora 90minuta na vratima

prostorije za lift. Krilo vrata predviđeno je kao sendvič – čelični lim obostrano na

podkonstrukciji, sa odgovarajudom protivpožarnom ispunom. Štok od čeličnih profila. Završna

obrada antikorozivna zaštita i finalno farbanje, u boji po izboru Investitora. Vrata snabdevena

standardnim okovom domade proizvodnje, sa sistemom za samozatvaranje (čelična opruga),

brava sa cilindrom sa tri ključa. Vrata treba da imaju atest proizvođača.

Limarija

Prozorske okapnice, opšivke ventilacija, olučne horizontale i vertikale (100/100mm), okapnice,

dilatacione lajsne, predviđene su od pocinkovanog čeličnog fabrički bojenog lima d=0.55mm.

Boja po izboru Investitora.

Zidovi

Pregradni zidovi predviđeni su od giter i klima bloka d=12cm i 25cm, prema proračunu zvučne

zaštite sa dodatkom kamene vune.

Seizmički zidovi su od armiranog betona d=25cm. Unutrašnje zidove treba malterisati, gletovati

dva puta i bojiti, odnosno lepiti pločice na lepku.

U zavisnosti od namene prostorija predviđeno je finalno oblaganje zidova keramičkim pločicama

do visine 150cm u čajnoj kuhinji, odnosno u sanitarnim čvorovima 160cm, a iznad toga bojenje

poludisperzivnom bojom, u svemu prema grafičkim prilozima.

Podovi

Podovi u lokalima i sanitarnim čvorovima su od podnih keramičkih pločica I klase,u skladu sa

namenom prostorije. Podna podloga je sa “plivajudom” konstrukcijom sa termo i zvučnom

izolacijom u lokalima .

Sanitarni prostori i kuhinje, završno su obrađeni granitnom keramikom u tonu i izgledu po

izboru projektanta.

Na sastavu dve vrste poda predviđeno je postavljanje aluminijumskih lajsni. Podovi u ulazu

objekata, vetrobranu, na stepeništima i komunikacijama, predviđeni su od protivklizne

keramike za spoljnu upotrebu, otporne na habanje, sa soklom 10cm. Na spoju gazišta i čela

ugraditi protivklizni tipski keramički profil.

Plafoni

U svim prostorijama plafoni su malterisani i gletovani dva puta, zatim bojeni poludisperzivnom

bojom. U sanitarnim prostorijama plafoni su spušteni (gips kartonske vlagootporne monolitne

ploče d=12.5mm).

Plafoni ulaza se malterišu i gletuju dva puta, zatim završno obražuju akrilnom bojom. Plafoni

vetrobrana,sanitarnih čvorova i stepenišnog prostora su spušteni (gips kartonske standardne

monolitne ploče d=12.5mm), sa redom kasetiranog plafona 60/60cm u zoni hodnika, za potrebe

revizije i elektro instalacija.

INSTALACIJE

U objektu su planirane elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, antenske instalacije

,mašinske instalacije grejanja električnom energijom.

Za planiranu izgradnju priključaka na komunalnu infrastrukturu obezbeđuju se u skladu sa

uslovima javnih preduzeda.Instalacije su planirane prema projektnim zadacima investitora.

Planira se nov vodovodni I kanalizacioni priključak u skladu sa uslovima JKP Vodovod-Užice

br.03-1814/2 od 12,10,2017.god. , sa postojede ulične vodovodne mreže LGC Ø105mm, koji je

dat za potrebe objekta br.1

Trasa NN mreže se planira u skladu sa prethodnim uslovima JP EPS ogranak Elektrodistibucija

Užice br.D 09.15-264089 od 18.10.2017.god. , koji je dat za potrebe objekta br.1.

Чин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

2.Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

3.Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Наручилац ће по окончању поступка ЈН изабраном понуђачу доставити Решење о надзору за све врсте радова.

СВЕ ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ СУ НАВЕДЕНЕ У ПРЕМЕРУ РАДОВА У ЦЕНУ УКЉУЧУЈУ НАБВАКУ И УГРАДЊУ МАТЕРИЈАЛА ,КАО И СВУ СИТНУ ОПРЕМУ КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА ИЗВОЋЕЊЕ РАДОВА.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ,ПЛАНОВИ ,

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пословни објекат је у оквиру комплекса зелена пијаца”Липа”спратности приземље +спрат, укупне површине Р= 599,42 М2 на кат.парцели бр.8983 КО Ужице у Ужицу,у улици Николе Пашића.

Обилазак локације , увид у све услове градње,пројектну документацију     биће омогућен потенцијалним понуђачима 13.и 20.јуна. Особа задужена за обилазак локације испред ЈКП”Биоктош”је Бранислав Марић, телефон  064/8580582, у времену од 10.00 до 13.00 часова. Заинтересовани понуђачи сву пројектну документацију могу добити у електронском облику,на писани захтев, који ће упутити на мејл адресу:nabavka@bioktos.com,

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац бр.5 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

5.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање

делатности која је предмет јавне набавке.

(члан 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама).

Доказ :

Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде 60.000.000,00 динара или већи; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне три година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 60.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). од чега бар један посао у минималном износу од 20.000.000,00дин без пдв-а.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, која је дата у конкурсној документацији. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета ове јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „кипер“ носивости најмање 10т комада 2 Лако доставно возило комада 1 Комбинована машина комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2 Багер комада 1 компресор електични или дизел комада 1

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци бр.05/18 и то: - најмање 10 извршилаца, најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 , 411,400 или 401 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер или диплома VI степена који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или лиценца 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду

Напомена:Тражене докозе о испуњености додатних услова понуђач је дужан да достави уз понуду.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4.  за учешће у поступку предметне јавне набавке,  , понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако је у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извршене радове.У случају истог  гарантног рока , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- -Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

- -Образац референтне листе(Образац 8)

- -Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

- -Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

- Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)

-Модел уговора;

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци, ЈН број 10/19

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци,ЈН бр.10/19

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања-по испостављеној месечној привременој ситуацији,односно коначној ситуациј(до 45 дана) |  |
| Аванс ________% максималан износ аванса је 20%од понуђене цене без ПДВ-а |  |
| Рок важења понуде(најмање 120 дана) |  |
| Гарантни рок на изведене радове (минимум 2 године) |  |
| Почетак радова:најкасније 7 дана од дана закључења уговора |  |
| Рок завршетка радова(најкасније 120 дана од дана увођења у посао) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	                              _____________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POSLOVNI OBJEKAT br.2 |  |  |  |
| RB | OPIS POZICIJE | jm | kolicina | cena/jm | iznos |  |  |  |
| ZEMLJANI radovi |  |  |  |
| Pre pocetka izvodjenja radova na gradilistu teren se mora ocistiti od drveca i siblja ukoliko ga ima na delu zemljista gde ce se objekat podici i sve te radove kao i radove na razmeravanju terena za zgradu uracunate su u cenu te se nece posebno placati.Otkopanu zemlju upotrebiti za nasipanje supljina izmedju stopa i zidova temelja, za planiranje dvorista ukoliko za to ima potrebe, a ostatak odneti rucnim kolicima na mesto koje odredi nadzorni organ (najvise 50m1), sto je takodje uracunato u cenu.Kopanje izvrsiti tacno po planu, sa pravim odsecanjem bocnih strana i dna iskopa, sa finim planiranjem.Rad se podrazumeva u prirodno vlaznom zemljistu.Obracun zemljanih radova vrsiti prema propisima prosecnih normi u gradjevinarstvu, koliko to u daljim opisima za ove radova ne bude drukcije naznaceno. |  |  |  |
| 1 | Skidanje humusa I betonske podloge sa rasciscavanjem terena masinskim putem d=15cm . Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 310,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Iskop temeljnih traka zemlje III kategorije.Iskop zemlje raditi 70% masinskim putem i 30% rucnim putem sa tacnoscu dna iskopa od 5cm. Obracun po m3 zbijenog prirodnog tla. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 123,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasipanje i nabijanje sljunka ispod temeljnih traka i poda prizemlja u sloju . Nabijanje se vrsi masinskim putem do potrebne zbijenosti . Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | ispod temeljnih traka d=10cm | m3 | 12,50 |  |  |  |  |  |
|  | ispod poda prizemlja | m3 | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odvoz viska zemlje iz iskopa van gradilista sa utovarom u transportno sredstvo i istovarom na deponiju koju odredi Narucioc, a na daljinu do 5km. Obracun po m3 zemlje u rastresitom stanju sa utovarom, istovarom i grubim planiranjem. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 170,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega ZEMLJANI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| BETONSKI radovi |  |  |  |
| Za izradu betonskih i armirano betonskih elemenata beton treba da se spravlja masinskim putem, rucno mesanje moze da se dopusti izuzetno, kada se radi o malim kolicinama.Za svaku poziciju u predmeru naznacena je marka betona koja se ima postici pravilnim mesanjem portland cementa i ispravnog agregata, sto ce se utvrditi ispitivanjem probnih kocki, koje je izvodjac duzan da nacini i posalje zavodu za ispitivanje materijala.Svi troskovi oko ispitivanja probnih kocki ulaze u jedinicnu cenu betona.Za nabijeni beton upotrebice se vlazan beton koji ce se nabijati u slojevima od po 15cm.Ako je dubina sipanja veca od 1m obavezno upotrebiti levak za spustanje betona.Za vreme betoniranja voditi racuna da armatura ostane u postavljenom polozaju s tim sto ce beton obuhvatiti armaturu sa svih strana i ispuniti sve medjuprostore izmedju armature i oplate.Povrsine na koje se nastavlja betoniranje moraju se brizljivo ocistiti i orapaviti.Po zavrsetku betoniranja beton zastiti od sunca i mraza i pravilno ga negovati do njegovog sazrevanja. |  |  |  |
| 1 | Betoniranje armirano-betonske temeljne trake od armiranog betona MB 30, sa upotrebom potrebne oplate. Betoniranje izvesti u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove. Armatura se posebno obracunava. Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | AB temeljna traka 65/50cm, temeljni zidovi | m3 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Betoniranje AB stubova i AB platna u odgovarajucoj oplati, armiranim betonom MB 30. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove. Armatura se posebno obracunava. Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | AB stubovi 25/30cm i vertikakni serklaži | m3 | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  | AB platna | m3 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Betoniranje AB greda, horizontalnih serklaza, nadvratnika i nadprozornika i betonskih streha u odgovarajucoj oplati, armiranim betonom MB 30. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove. Armatura se posebno obracunava. Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | AB grede I horizontalni serklaži | m3 | 22,00 |  |  |  |  |  |
|  | nadvratnici i nadprozornici | m3 | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada FERT medjuspratne konstrukcije,po spratovima, dp=16+4 , armiranim betonom MB 30, sa upotrebom odgovarajuce oplate. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove.Armatura se posebno obracunava. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 480,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Betoniranje poda na tlu od armiranog betona , betonom MB 30, dp=15 cm. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove.Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 41,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Betoniranje podloge mršavim betonom kao podloga za horizontalnu hidroizolaciju, nearmiranim betonom MB 20, dp=5 cm. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove.Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Betoniranje stepenika i podesne ploče armiranim betonom MB30, sa upotrebom odgovarajuce oplate.Presek stepenika po crtezu. Betoniranje se vrsi u svemu prema projektu, statickom proracunu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove.Armatura se posebno obracunava. Obracun po m'. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Betoniranje pristupnog stepeništa I podesta betonom MB 20,d=15cm armiranim betonom, raditi u poljima od 2,0m dužine sa spojnicama, koje se ispunjavaju peskom i zaliti cementnim malterom . Obracun po m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, secenje, ciscenje, ispravljanje, savijanje i ugradnja betonske armature. Obracun po kilogramu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 18.650,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega BETONSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| ZIDARSKI radovi |  |  |  |
| Zidanje klima blokovima i opekom mora biti pravilno izvedeno sa pravilnim vezama i horizontalnim redovima.Spojnice moraju biti ispunjene sa malterom oko 1cm, tako da ne budu ni suvise velike niti pak male sto bi islo na ustrb izdrzljivosti zida.Isto tako malter ne sme biti mnogo uvucen od ivice zida niti mnogo isturen, vec malter koji prilikom zidanja ispadne izravnati sa zidom dok je jos vlazan kako bi se moglo lepse malterisati.Za pregradne zidove od 1/2 opeke ispustiti smorc u svakom cetvrtom redu velicine 1/2 opeke.Zidovi moraju biti potpuno vertikalni.Prilikom zidanja opeku i klima blokove po mogucstvu kvasiti.Pesak, cement, krec i ostali materijal moraju biti dobrog kvaliteta i dobro pripremljeni za upotrebu kako to tehnicki propisi zahtevaju.Svi ispadi u zidu uracunati su u kubaturu i nece se naknadno obracunavati.U obracun kubature zida ne ulaze otvori vec se oni odbijaju zajedno sa nadvratnom ili nadprozornom gredom. |  |  |  |
| 1 | Zidanje zidova klima blokovima d=25cm ,d=20cm pregradnih d=12cm, u produznom malteru 1:3:9. Zidanje raditi u svemu prema projektu i postojecim propisima za zidarske radove. Obracun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | Klima blokovi…… d=25/38/24cm | m3 | 110,00 |  |  |  |  |  |
|  | G. blokovi……… d=20cm | m3 | 16,50 |  |  |  |  |  |
|  | G. blokovi……… d=12cm | m2 | 490,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Malterisanje unutrasnjih zidova, masinskim malterom u dva sloja sa prethodnim prskanjem svih povrsina retkim cementnim malterom. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.420,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada cementnog estriha d=5cm preko LMT tavanice i ravnih AB ploca masinskim putem sa prethodnim prskanjem svih povrsina retkim cementnim malterom. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 535,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Malterisanje preko LMT tavanice i ravnih AB ploca masinskim malterom u dva sloja sa prethodnim prskanjem svih povrsina retkim cementnim malterom. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 535,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega ZIDARSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAVARSKI radovi |  |  |  |
| 1 | Izrada krovne konstrukcije jednovodnog krova,Nabavka matrijala,izrada konstruktivnih elemenata,miniziranje konstrukcije dva puta,montaža I farbanje uljanom bojom u tonu po izboru investitora,dimenzija u svemu prema projektu ,u skladu važećim normativima , propisima i standardima. Konstrukciju izraditi od čeličnih nosača,podložnihploča ,zavrtnja i slično,po projektu,detaljima iuputstvu projektanta.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine,naneti impregnaciju i osnovnu boju,po izvršenoj montaži popraviti je . U cenu ulaze i ankeri,zavrtnji,podloške skela.Obračun po kg čelika |  |  |  |  |  |
|  | rešetkasti nosači 100/100/3-5mm i rožnjače100/100/4mm | kg | 8.148,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i montaza ograde stepenica, stubovi od crnog lima povezani crnim okruglim cevima, h=110 cm, u svemu prema projektu i detalju projektanta. Obracun po m1, komplet sa miniziranjem osnovnom bojom za metal 2 puta i zavrsnim farbanjem masnom bojom 2 puta. |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 16,70 |  |  |  |  |  |
|  | svega BRAVARSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POKRIVACKI radovi |  |  |  |
| Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izradjena, tako da pokrivac naleze celom svojom povrsinom bez gibanja.Grebani i slemena moraju biti izradjeni ravno i bez talasa.Krovni pokrivac mora biti izradjen od prvoklasnog materijala, bez razlike u kvalitetu materijala i boji.Svi pomocni i pripremni radovi i prenos sveg potrebnog materijala do mesta ugradjivanja obuhvaceno je cenom pozicije, pri cemu se za vertikalni transport koriste dizalice.Obracun se vrsi po 1 m2 stvarno pokrivene povrsine. |  |  |  |
| 1 | Pokrivanje krova TR limom sa kondenzacionim filcom,sa ventilacionim otvorima. Obracun po m2 pokrivene kose povrsine krova. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrivanje krova lexanom. Obracun po m2 pokrivene kose povrsine krova. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega POKRIVACKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| IZOLATERSKI radovi |  |  |  |
| Izvodjac je duzan da izvrsi sve radove iz ove grupe kompletno kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima, a u svemu prema projektu.Materijal za izvodjenje radova potrebno je sto vise pribliziti mestu ugradnje kako bi se izbegli nepotrebni horizontalni i vertikalni transporti.Materijali za hidroizolacije (izolacione trake, hladni premazi i vruci namaz) mora biti prvoklasan, da zadovolji postojece standarde, propisno slozen i zasticen.Podloga za izvodjenje hidroizolacije mora biti glatka, suva i cista bez prisustva cestica prasine i bez prisustva masnih fleka.Materijal za izradu termoizolacije mora biti suv i neostecen a podloga unapred ociscena i suva.U cenu su uracunati i sledeci radovi: Obelezavanje, snimanje i prenosenje mera za potrebe radova; Izrada, montaza, premestanje i demontaza skele za potrebe radova; Gradilisni transport; Dovodjenje podloge u ispravno stanje. |  |  |  |
| 1 | Ugradnja -postavljanje "stiropor" ploca TP d=10 cm i 1 sloj PVC folije, preko podne ploce prizemlja. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 260,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ugradnja -postavljanje "stiropor" ploca TP d=2cm i 1 sloj PVC folije, preko podne ploce sprata. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ugradnja "tervol" ploca PT mineralne vune d=10 cm sa 2 sloja PVC folije, preko ploce u tavanskom delu. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 278,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije preko betonske podloge ispod temeljne ploce. Izolaciju raditi preko ciste i suve podloge.Sika monoseal 101 i njenom PVC zaštitom u dva sloja . Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 346,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega IZOLATERSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LIMARSKI radovi |  |  |  |
| Pre pocetka limarskih radova svi predhodni radovi moraju biti zavrseni tako da bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima.Gvozdeni delovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrsinom od pocinkovanog ili bakarnog lima moraju biti pocinkovani, odnosno izolovani olovnim limom ili prevuceni tankim slojem kalaja.Ekseri i zakovci moraju biti od istog materijala kao lim.Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad. Kod podloga od betona ili maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredjenom rasponu kao i krovna lepenka sto se posebno obracunava.Sav rastur materijala odredjen je normativima za ovu vrstu radova.Nitovanje i lemljenje vrsiti samo kod elemenata gde se zahteva potpuna vodonepropustljivost.Kod prozorskih banaka uz stolariju lim poviti najmanje 4cm i prikovati eksercicima na razmaku od 5cm.Sve sastave kod visecih, lezecih oluka kao i odvodnih olucnih cevi nitovati i lemiti sastave. |  |  |  |
| 1 | Izrada i ugradnja horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0.55mm, RS 135 cm, sa svim potrebnim materijalom. Sve spojeve nitovati i letovati. Obracun po m1. |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 34,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i ugradnja olucnih vertikala od pocinkovanog lima d=0.55mm sa svim potrebnim materijalom RS 40cm. Sve spojeve nitovati i letovati. Obracun po m1. |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opsivka venca , slemena i bočnih strana krova pocinkovanim limom,, debljine 0,6mm. Lim uz zid podići najmanje 20 cm..Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 91,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega LIMARSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL PROFIL-PROZORI I VRATA |  |  |  |
| Svi radovi moraju biti uradjeni strucno i kvalitetno od zahtevanog materijala i kvaliteta, uradjeni tacno prema datim detaljima.Pre pocetka izrade na licu mesta prekontrolisati mere.Izrada se sastoji od rada u radionici i montiranja odnosno ugradjivanja na objektu.U rad nije uracunato nikakvo stemovanje otvora ukoliko otvor nije u horizontali ili vertikali.Sav materijal za rad mora biti donet u radionicu.Datom cenom ukljuceno je i izrada solbanaka za prozore, od ravnog aluminijumskog lima d=0.7 mm, eloksiranog u boji prozora, kao i raznosenje materijala kako u radionici tako i na objektu.Prevoz i sav rastur materijala su obuhvaceni jedinicnim cenom za izradu odredjene pozicije. |  |  |  |
| 1 | Izrada i postavljanje ulaznih dvokrilnih AL vrata, dimenzija 200x260cm.,zastakljeno sa niskoemisionim staklom 4+12+4mm ,punjeno argonom. Vrata izraditi od sa termoprekidom višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta u svemu prema projektu i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada i postavljanje jednokrinih unutrašnjih AL vrata u prizemlju , dimenzija 90x240cm ,zastakljeno sa flot staklom 4+12+4mm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog AL sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta u svemu prema projektu i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada i postavljanje jednokrinih unutrašnjih AL vrata, dimenzija 70x210cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog AL-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta u svemu prema projektu i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada i postavljanje unutrašnjih rolo resetke AL vrata na spratu, dimenzija 180x240cm. po šemi stolarije i detaljima. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 97x260 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALprofila sa termoprekidom, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 60x70 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila sa termoprekidom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 90x70 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila sa termoprekidom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 160x140 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALprofila sa termoprekidom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 90x140 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila sa termoprekidom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 80x240 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila bez termoprekida profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 93x240 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila bez termoprekida profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 110x240 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila bez termoprekida profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | "Izrada i postavljanje zastakljenih AL prozora, dimenzija 145x240 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila bez termoprekida profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakljenih niskoemisionim staklom punjeno argonom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | "Izrada i postavljanje AL otvora sa žaluzinama za odimljavanje, dimenzija 90x60 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog AL profila bez termoprekida profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obracun po komadu. |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega AL PROFILI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOLERSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rad mora biti savesno i prvoklasno izveden.Na obojenim povrsinama ne smeju se poznavati tragovi cetke, niti sme biti mrlja.Ton mora biti ujednacen.Otisci sablona i valjka moraju biti cisti i ostri, a sastavci se ne smeju poznavati.Obojene povrsine ne smeju se otirati niti ljustiti.Izradjene linije moraju biti celom duzinom iste sirine bilo da su horizontalne, vertikalne ili kose.Ukoliko ima nedostataka bilo po pitanju materijala ili povrsine koja ce se bojiti, duznost je odgovornog radnika da na to ukaze, kako bi se ti nedostaci otklonili.Sav potreban materijal za spravljanje odgovarajucih boja i smesa i za njihovo toniranje mora biti donet strucnom radniku u prostoriju gde ce on taj posao obavljati.Strucni radnik duzan je da obavi pored svog strucnog posla jos i pripremanje boja, probno bojenje i pripremanje povrsina za bojenje.Ukoliko je pri radu potrebna skela treba je postaviti na vreme, i njena izrada je uracunata u cenu po izrade odredjene pozicije. |  |  |  |
| 1 | Gletovanje 3 puta glet-masom i bojenje 2 puta polu-disperzionom bojom unutrasnjih zidova, plafona i donje povrsine i obrazina unutrasnjeg stepenista, u tonu po izboru narucioca, sa predhodnom impregnacijom svih povrsina podlogom "A". Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1.955,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega MOLERSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KERAMICARSKI radovi |  |  |  |
| Podloga na koju se lepe plocice mora biti ravna, glatka, cvrsta i cista.Sva oblozene povrsine moraju biti izvedene potpuno ravno-bez talasa, ispupcenja i udubljenja sa ujednacenim spojnicama cija je minimalna sirina uslovljena dimenzijama plocica zbog dilatacionih zahteva.Povrsine koje ce se oblagati treba da su izvedene vertikalno ili horizontalno i dovedene na kotu koja obezbedjuje izradu podloge od minimum 2 maksimum 2.5 cm za oblaganje keramickim plocicama u cementnom malteru, odnosno obezbedjuje sloj debljine od 6-8 mm za oblaganje u lepku, u zavisnosti od debljina plocica i sloja lepka, a presek dve ravni (suceljavanje zidova, ivice i slicno) moraju biti izvedeni pod pravim uglom ili pod uglom koji se trazi projektom.Izvodjac je duzan da izvrsi sve radove iz ove grupe kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima, tacno prema projektu.Materijal koji se koristi treba da bude prve klase.U cenu su uracunati i sledeci radovi: Izrada uzoraka; Dovodjenje podloge u ispravno stanje; Izrada, postavljanje i premestanje skele; Gradilisni transport. |  |  |  |
| 1 | Oblaganje podova unutrasnjom granitnom keramikom I klase, na lepku, dimenzija I boje po izboru projektanta. Plocice postavljati fuga na fugu , a fuge zalivati masom za fugovanje. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 525,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oblaganje podova spoljašnjom protivkliznom granitnom keramikom I klase, na lepku, dimenzija I boje po izboru projektanta. Plocice postavljati fuga na fugu , a fuge zalivati masom za fugovanje. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oblaganje zidova sanitarnih cvorova wc-a, kupatila do plafona zidnim keramickim plocicama I klase, na lepku, dimenzija I boje po izboru projektanta. Plocice postavljati fuga na fugu , a fuge zalivati masom za fugovanje. Obracun po m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | svega KERAMICARSKI radovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI radovi |  |  |  |
| 1 | Nabavka i postavljanje fasadne, TP izolacione ploče od kamene vune, debljine 100 mm, sa pripremom za izradu fasade. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta."Obracun po m2 komplet sa upotrebom odgovarajuce skele. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 510,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje fasadne, TP izolacione ploče od kamene vune, debljine 120 mm, sa pripremom za izradu fasade. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta."Obracun po m2 komplet sa upotrebom odgovarajuce skele. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada i postavljanje alubond-a. Viseća fasada ima spolja vidljive aluminijumske profile širine 80 mm. Noseći profili su sa unutrašnje strane i sastoje se iz vertikalnih i horizontalnih kutijastih profila, na kojima se fiksiraju paneli pomoću pritiskajućih i poklopnih profila. Noseći profili imaju debljinu 45 mm (80 mm ili 112 mm) u zavisnosti od vrednosti opterećenja. Spoljni poklopni profili su širine 80 mm a debljine mogu biti 15 mm, 25 mm, 35 mm ili 45 mm. Debljina vertikalnih i horizontalnih profila je različita. Boja spoljnjih i unutrašnjih profila viseće fasade po izboru projektanta. Montaža fasade na objektu izvodi se pomoću pocinkovanih čeličnih kotvi podesivih u sva tri pravca. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 130,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Završna obrada fasade , sa zavrsnom obradom silikonskog premaza, boje i dezena po izboru Narucioca. Obracun po m2 komplet sa upotrebom odgovarajuce skele. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 455,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Obrada sokle mermerplastom, boje i dezena po izboru Narucioca. Obracun po m2 komplet sa materijalom. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 52,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rušenje objekta ribarnice i odvoz kompletnog šuta na deponiju do 5 km.Objekat je dimenzija 4,5 m x 6,0 m,sa dozidanim delom dimenzija oko 1,5mx2,0m.Objekat je delimično izgrađen od fasadne cigle,dekimično od opeke koja je malterisana,a delimično je izgrađen od čeličnih cevi.Krovni pokrivač je rebrasti lim.U objektu su izgrađeni manji bazeni za ribu.U ceni obuhvatiti kompletno rušenje celog objelta,podne poloče i svih temelja:demontaža instalacija struje,vode i kanalizacije i odvoz šuta. |  |  | paušalno |  |  |  |  |
|  | SVCEGA RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 2 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |
| 3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 4 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 5 | POKRIVACKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 6 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 7 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 8 | AL PROFILI |  |  |  |  |  |
| 9 | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 10 | KERAMICARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 11 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |

| 2.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | OPIS POZICIJE | jm | količina | cena/jm | iznos |  |  |  |  |
| KANALIZACIONI RADOVI |  |  |  |  |
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima.Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 12,30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti." Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 12,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odvoz zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz-na gradsku deponiju. Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6 | Izrada armirano betonskog temelja šahta, marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada kanalizacionog šahta, prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom, za šaht, dimenzija 60x60 cm, 12.5t. Poklopac postaviti u nivou terena. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC CEVI I FAZONSKI ELEMENTI |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, raznih prečnika zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75-1000 | kom. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75-2000 | kom. | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75-3000 | kom. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110-500 | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110-1000 | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160-1000 | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160-2000 | kom. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160-3000 | kom. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160-4000 | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih fazonskih elemenata od tvrdog polivinilhlorida, raznih prečnika zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | L 45 °Ø75 | kom. | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | L 45 °Ø160 | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | L 90 °Ø75 | kom. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | L 90 °Ø160 | kom. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | KR 75/75 | kom. | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | KR 75/110 | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | KR 110/160 | kom. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 75/110 | kom. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 110/160 | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | REV.Ø110 | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih fazonskih elemenata- ventilacionih kapa od tvrdog polivinilhlorida. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ispitivanje kanalizacione mreže, objekata površine do 1000 m². U dogovoru sa projektantom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PVC CEVI I FAZONSKI ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka i nasipanje peska u rov, za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predvidenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odvoz zemlje sa prikupljanjem. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti višak zemlje na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion i odvoz-na gradsku deponiju. Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16 | Izrada šahti za vodomer sa pratećom armaturom, od armiranog betona MB25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VENTILI, CEVI, CREVA I FITINZI |  |  |  |  |
| 17 | Demontaza postojećih vodovodnih cevi ,vodomera i prikljucka u sahtu B mlecne hale i izmestanje vodomera u saht A sa lokacije predviđene za izgradnju novoprojektovanog objekta br.2, prema tehnickim uslovima koje odredi JKP VODOVOD Uzice ,pri cemu je potrebno izvršiti prevezivanje vodovodnih instalacija mlecne hale na projektovanu lokaciju,a postojeću priključnu liniju PVC Ø90mm štoplovati ispod novog objekta br.2 i izvršiti prevezivanje stare upravne zgrade na istu. NAPOMENA: U trenutku izrade projekta novoprojektovanog objekta ne postoje na predviđenoj lokaciji ucrtani infrastrukturni podzemni vodovi. Dužinu i tip kablova koje treba izmestiti utvrditi na licu mesta.Obračun pausalno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Demontaza postojećih kanalizacionih cevi i prikljucka mlecne hale i izmestanje trase kanalizacionih cevi i priključka u saht C sa lokacije predviđene za izgradnju novoprojektovanog objekta br.2, prema tehnickim uslovima koje odredi JKP VODOVOD Uzice ,pri cemu je potrebno izvršiti prevezivanje vodovodnih instalacija mlecne hale na projektovanu lokaciju.Postojeću priključnu liniju PVC Ø90 štoplovati ispod novog objekta br.2 i izvršiti prevezivanje stare upravne zgrade na istu. NAPOMENA: U trenutku izrade projekta novoprojektovanog objekta ne postoje na predviđenoj lokaciji ucrtani infrastrukturni podzemni vodovi. Dužinu i tip kablova koje treba izmestiti utvrditi na licu mesta.Obračun pausalno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa točkom, prečnika 3/4", sa točkićem. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, prečnika 2", sa točkićem i ispustom. Prilikom montaže ventila voditi računa da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nabavka i montaža ovalnog zasuna DN50. Prilikom montaže zasuna voditi računa da točkić zasuna bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Zasun mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nabavka i montaža T komada DN50/50. T komad mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nabavka i montaža hvatača nečistoća DN50. Hvatač mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nabavka i montaža livene X prirubnice 50/2". X komad mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nabavka i montaža livene X prirubnice 50/3/4". X komad mora da ima atest. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nabavka i montaža pocinkovanog kolena 2". Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nabavka i montaža dupli nipli 2". Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nabavka i montaža dupli nipli 3/4". Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nabavka i montaža PP poluspojnice za PE 63/2" . Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nabavka i montaža PP poluspojnice za PE 25/3/4" . Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža livenog FFR 100/50 . Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža zupčaste spojke 110. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža livenog TT komada 50/50. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža livenog Q komada 50. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Nabavka i montaža Pex vodovodnih cevi, prečnika 16 mm postavljeno u bužir crevu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste, za pritisak do 16 bara. Po završenoj montaži vodovodne mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 162,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nabavka i montaža polietilenske vodovodnih cevi, prečnika 63 mm, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste, za pritisak do 16 bara. Po završenoj montaži vodovodne mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nabavka i montaža kućnog višemlaznog vertikalnog propelernog vodomera za hladnu vodu, prečnika 1/2", sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd.ili odgovarajući.Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nabavka i montaža kućnog višemlaznog vertikalnog propelernog vodomera za hladnu vodu, prečnika 3/4", sa mokrim mehanizmom, "INSA" Beograd ili odgovarajući. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Nabavka i montaža kombinovanog vodomera, sa priključkom 50/32 mm, tip KVWV, "INSA" Beograd.ili odgovarajući. Maksimalna temperatura vode je +30C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara, objekta površine do 100 m². Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun paušalno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO VENTILI, CEVI I FITINZI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  |  |
| 37 | Nabavka i montaža komplet umivaonika sa baterijom, od keramike, dimenzija 60x40 cm, domaće proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonorn prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu umivaonika. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon ili odgovarajući I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. Emajlirani vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nabavka i postavljanje PVC podnog slivnika. Preko postavljenog slivnika postaviti hromiranu rešetku. Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Nabavka i postavljanje ogledala, dimenzija 40x60 cm, po izboru projektanta. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i mesinganih zavrtnjeva. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nabavka i montaža niskomontažnog bojlera, zapremine 10 litara. Električni bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa priključkom, prečnika 2". Metalni ormarić dimenzija 50x50 pričvrstiti po detalju. U ormariću isporučiti hidrantski ventil, crevo dužine 15 m i mlaznicu. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KANALIZACIONI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV |  |  |  |  |  |

| 3.PREDMER I PREDRAČUN-elektroenergetske instalacije |
| --- |
| uz projekat elektro instalacija - za građevinsku dozvolu |
| Izgradnja objekata u okviru kompleksa Zelene pijace-Lipa , spratnosti /P+1/, katast. parcela br.8983 KO Užice |
|  |  | Jedinica | Jedinična | Cena (din.) |
| No | Opis radova | mera | količina | cena |  |
|  |  |  |  | (din.) |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
|  | Pojedine pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim potrebnim radovima prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Sva elektroinstalacija i oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. |  |  |  |  |
| I | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| A) | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, isporuka i montaža slobodno stojećeg, kompletno opremljenog merno razvodnog ormana MO podeljenog na dva dela po vertikali (Merni prostor i razvodni prostor). U mernom delu ormana je potrebno ugraditi svu potrebnu opremu za poluindirektno merenje potrošnje električne strujnim mernim transformatorima 150/5A, klase tačnosti 0,5, (merenje na niskom naponu- potrošnja aktivne energije, potrošnja reaktivne energije i maksimalne snage). U ormanu je potrebno ugraditi sledeću opremu: |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. Glavni KS prekidač 250A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. signalna sijalica |  |  |  |  |
|  | - Cu sabirnice 20 x 5 mm |  |  |  |  |
|  | - Ostala oprema: bakarne sabirnice po propisima ED za L1,L2,L3, Cu papučice, provodnici za šemiranje, kanalice, redne stezaljke,oznake rednih stezaljki, oznake strujnih krugova iznad osigurača , zavrtnji i druga oprema potrebna za propisnu izgradnju predmetnog ormana po propisima ED.Plaća se komplet opisani orman sa montažom na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučen, montiran i povezan razvodni orman ROMM |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje KPK-PR ormana od staklom ojačanog poliestera, za u zid, sa vratima i ključem, u skladu sa preporukama EPS br. 13, u koji se smešta sledeća oprema: |  |  |  |  |
|  | Podnožja visokoučinskih osigurača 125A | kom | 3 |  |  |
|  | Topljivi umetci 80A | kom | 3 |  |  |
|  | komplet Cu sabirnica za "o" preseka 25x3mm | kom | 1 |  |  |
|  | Izgravirana tablica sistema zaštite i naziva ormana "KPK" sa strelicom opasnosti. | kom | 1 |  |  |
|  | Plaća se komplet sa specificiranim i potrebnim materijalom za ispravan rad. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje KPK-SP ormana od staklom ojačanog poliestera, za u zid, sa vratima i ključem, u skladu sa preporukama EPS br. 13, u koji se smešta sledeća oprema: |  |  |  |  |
|  | Podnožja visokoučinskih osigurača 125A | kom | 3 |  |  |
|  | Topljivi umetci 125A | kom | 3 |  |  |
|  | komplet Cu sabirnica za "o" preseka 25x3mm | kom | 1 |  |  |
|  | Izgravirana tablica sistema zaštite i naziva ormana "KPK-SP" sa strelicom opasnosti. | kom | 1 |  |  |
|  | Plaća se komplet sa specificiranim i potrebnim materijalom za ispravan rad. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 4. | Razvodni orman RO-PR, izrađen od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2 mm, u mehaničkoj zaštiti IP-43, za montažu u zid. Kao zaštita od korozije predviđa se osnovna boja i pečeni lak. Orman je fabričke proizvodnje, atestiran od strane nadležne Elektrodistribucije. |  |  |  |  |
|  | Razvodni orman RO-PR, za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. Glavni KS prekidač 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/C20 A | kom. | 63 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B16 A | kom. | 1 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 5 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B4 A | kom. | 2 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
|  | - Trofazna kontrolna brojila tipa ELMARK DDS-3Y 80 20/80 400V, 20(80)А, 50/60Hz, dimenzija ŠxVxD, 76*100*65 mm ili odgovarajući | kom. | 20 |  |  |
| * | - Relej sa foto sondom, radni napon: 230V, automatska detekcija svetlosti: off-on. Predvidjen je za montazu na DIN sinu i zauzima 2 modula 18mm. | kom. | 1 |  |  |
|  | - 1 kom.tropolni kontaktor 16A, pobuda 220V, 50Hz | kom. | 1 |  |  |
|  | - jednopolnog grebenastog prekidača- preklopke 10A (1-0-2) | kom. | 1 |  |  |
|  | - Cu sabirnice 20 x 3 mm |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan spojni i montažni materijal |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučen, montiran i povezan razvodni orman RO-PR |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Nabavka, Isporuka i montaža razvodnih tabli lokala na prizemlju RT-L1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 izrađene od izolacionog materijala, prilagođene za ugradnju u zid. U razvodnim tablama predviđena je (prema jednopolnim šemema) ugradnja sledeće opreme: |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B16 A | kom. | 4 |  |  |
| * | - RCD(ZUDS) uređaj 25/0,5A | kom. | 1 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
| * | Ukupno razvodana tabla: | kom. | 18 |  |  |
| 6. | Nabavka, Isporuka i montaža razvodnih tabli lokala-bifea RT-L4,16 izrađene od izolacionog materijala, prilagođene za ugradnju u zid. U razvodnim tablama predviđena je (prema jednopolnim šemema) ugradnja sledeće opreme: |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B16 A | kom. | 7 |  |  |
| * | - RCD(ZUDS) uređaj 25/0,5A, za strujne krugove u kupatilima | kom. | 1 |  |  |
| * | - zvono za ugradnju na DIN šinu | kom. | 1 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
| * | Ukupno razvodana tabla: | kom. | 2 |  |  |
| 7 | Razvodni orman RO-SP, izrađen od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2 mm, u mehaničkoj zaštiti IP-43, za delimičnu montažu u zid. Kao zaštita od korozije predviđa se osnovna boja i pečeni lak. Orman je fabričke proizvodnje, atestiran od strane Elektrodistribucije. |  |  |  |  |
|  | Razvodni orman RO-SP, za ugradnju sledeće opreme: |  |  |  |  |
|  | - 1 kom. Glavni KS prekidač 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/C20 A | kom. | 72 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/C16 A | kom. | 8 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 3 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
|  | - Trofazna kontrolna brojila tipa ELMARK DDS-3Y 80 20/80 400V, 20(80)А, 50/60Hz, dimenzija ŠxVxD, 76*100*65 mm ili odgovarajući | kom. | 21 |  |  |
|  | - Cu sabirnice 20 x 3 mm |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan spojni i montažni materijal |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučen, montiran i povezan razvodni orman RO-SP |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 8. | Nabavka, Isporuka i montaža razvodnih tabli lokala na prizemlju RT-SP-L1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21 izrađene od izolacionog materijala, prilagođene za ugradnju u zid. U razvodnim tablama predviđena je (prema jednopolnim šemema) ugradnja sledeće opreme: |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B16 A | kom. | 4 |  |  |
| * | - RCD(ZUDS) uređaj 25/0,5A | kom. | 1 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
| * | Ukupno razvodana tabla: | kom. | 19 |  |  |
| 9. | Nabavka, Isporuka i montaža razvodnih tabli lokala-bifea RT-SP-L4,16 izrađene od izolacionog materijala, prilagođene za ugradnju u zid. U razvodnim tablama predviđena je (prema jednopolnim šemema) ugradnja sledeće opreme: |  |  |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B10 A | kom. | 1 |  |  |
| * | - automatski osigurači MC32/B16 A | kom. | 7 |  |  |
| * | - RCD(ZUDS) uređaj 25/0,5A, za strujne krugove u kupatilima | kom. | 1 |  |  |
| * | - zvono za ugradnju na DIN šinu | kom. | 1 |  |  |
| * | - Bakarne (češalj) sabirnice i ostali nespecificirani materijal | kom. | 1 |  |  |
| * | Ukupno razvodana tabla: | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupno pod A) |  |  |  |  |
|  | B) NAPOJNI I KOMANDNO SIGNALNI VODOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izmeštanje postojećih energetskih kablova sa lokacije predviđene za izgradnju novoprojektovanog objekta, prema rešenju koje koje odredi nadležna Elektrodistribucija. NAPOMENA: U trenutku izrade projekta novoprojektovanog objekta ne postoje na predviđenoj lokaciji ucrtani elektroenergetski podzemni vodovi. Dužinu i tip kablova koje treba izmestiti utvrditi na licu mesta. |  |  | paušal |  |
| 2. | Iskop rova 0.4x0.8m u zemljištu III kategorije, za polaganje napojnog kabla PP00-A 4x150 mm2 - od MO neprekidno do KPK-PR. Količina zavisi od dužine koju ustanoviti na licu mesta. | m3 | 16,00 |  |  |
| 3. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima sa razastiranjem i nabijanjem prigodnim sredstvima do potrebne zbijenosti. | m3 | 16,00 |  |  |
| 4. | Isporuka, i polaganje napojnih kablova. |  |  |  |  |
| 5. | - PP00-A 4x150 mm2 - od MO neprekidno do KPK-PR. polaže se podzemno u rovu. Dužinu utvrditi na licu mesta. | m | 50 |  |  |
| 6. | - PP00 4x35 mm² - od KPK-PR do RO-PR - polaže se u zidu ispod maltera. | m | 12 |  |  |
| 7. | - PP00 4x50mm² + PP00-Y 1x25mm2 - od KPK-SP do RO-SP, polaže se u zidu ispod maltera. | m | 14 |  |  |
| 8. | - PP-Y 5x4 mm² - od razvodnih ormana RO-PR i RO-SP, do razvodnih tabli lokala na prizemlju i spratu - polaže se u zidu ispod maltera.(Prosečna dužina po lokalu je 18m) | m | 738 |  |  |
|  | Ukupno pod B) |  |  |  |  |
|  | C) UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE |  |  |  |  |
| 1. | Instalacija sijaličnih mesta izvedena provodnikom PP-Y 3x1,5 mm² položenim u zidu ispod obloge, sa upotrebom plastičnih razvodnih kutija sa poklopcem, sa spajanjem provodnika u instalacionim kutijama. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 8 m. Komplet izvedeno za normalan rad sa svim potrebnim priborom samo bez postavljanja svetiljke i prekidača, plaća se po komadu. | kom. | 126 |  |  |
| 2. | Instalacija sijaličnih mesta izvedena provodnikom PP00-Y 3x1,5 mm² položenim u zidu ispod obloge i u instalacionim cevima na tavanu Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 10 m. Komplet izvedeno za normalan rad sa svim potrebnim priborom samo bez postavljanja svetiljke i prekidača, plaća se po komadu. | kom. | 4 |  |  |
| 3. | Isporuka, i ugradnja instalacionih prekidača na visini 1,3 m od poda u ugrađene razvodne kutije i direktno u zid sa povezivanjem na instalaciju i to: |  |  |  |  |
|  | prekidači 10A, 250 V, u modularnoj izradi, "Aling Conel" ili odgovarajući |  |  |  |  |
| a) | - običan prekidač | kom. | 89 |  |  |
| b) | - prekidač sa indikacijom | kom. | 44 |  |  |
| 4. | Svetiljka označena sa 43W/1, LED panel 60x60cm, flux svetiljke: 3800 lm, boja temperature: 3000 K, cosφ:>0,92 |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučena i povezana svetiljka, plaća se po komadu | kom. | 102 |  |  |
| 5. | Svetiljka označena sa LED panel 30 W - okrugli - nadgradna montaža - temperatura svetla: 2700 K (toplo bela boja svetla) - index boje (CRI): Ra> 80 - životni vek: > 30 000 h - 85-265 V~ 50-60 Hz |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučena i povezana svetiljka, plaća se po komadu | kom. | 26 |  |  |
| 6. | Fenjer svetiljka sa LED izvorom 20W, na fasadi objekta, ispred glavnog ulaza Dimenzije: 0,36 x 0,57m Difuzor: staklo, materijal: Al legura, boja po želji, E27, IP54 |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučena i povezana svetiljka, plaća se po komadu | kom. | 2 |  |  |
| 7. | Svetiljka označena sa Panik lampa LED HL 312L: Dimenzije: 450 x 60 x 45 mm. Napon: 220-240V / 50-60Hz. Izvor svetla: 60*LED. Osvetljaj: 300 Lm. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija 4x4V, 1 Ah. Vreme rada: 10 sati ( korak 1 ), 4 sata ( korak 2 ). Stepen zaštite: IP20, Životni vek: 30000 h. |  |  |  |  |
|  | Komplet isporučena i povezana svetiljka, plaća se po komadu | kom. | 9 |  |  |
|  | Napomena: Konačan izbor svetiljki izvršiće investitor. |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod C) |  |  |  |  |
|  | D) INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  |
| 1. | Instalacija monofaznih šuho utikačkih mesta predviđena provodnikom PP-Y 3x2,5 mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina monofaznog šuko utikačkog mesta iznosi 8m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 149 |  |  |
| 2. | Instalacija trofaznih šuko utikačkih mesta predviđena provodnikom PP-Y 5x2,5 mm² položenim u zidu pod malterom. Prosečna dužina trofaznog šuko utikačkog mesta iznosi 10m. Komplet izvedeno za normalan rad, sa svim potrebnim priborom i postavljanjem trofazne šuko utičnice 16 A, 500 V, plaća se po komadu |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Instalacija trofaznog izvoda za napajanje vazdušne zavese na ulazu u objekat, na prizemlju, predviđena provodnikom PP-Y 5x4 mm² položenim u zidu pod malterom. Dužina trofaznog izvoda iznosi 5m. Komplet izvedeno za normalan rad, sa svim potrebnim povezivanjem. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije priključka za bojler, provodnikom PP-Y 3x2.5mm2, u zidu ispod maltera. Prosečna dužina je 9 m |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41 |  |  |
| 5. | Instalacija monofaznog izvoda za napajanje rekuperatora na tavanu iz RO-SP, predviđena provodnikom PP00-Y 3x2,5 mm² položenim u zidu pod malterom i ploči u instalacionim cevima za beton. Prosečna dužina trofaznog izvoda iznosi 12m. Komplet izvedeno za normalan rad, sa svim potrebnim povezivanjem, plaća se po komadu |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 6. | Instalacija trofaznih izvoda za napajanje mašinskih instalacija na tavanu iz RO-SP, predviđena provodnikom PP00-Y 5x2,5 mm² položenim u zidu pod malterom i ploči u instalacionim cevima za beton. Prosečna dužina trofaznog izvoda iznosi 18m. Komplet izvedeno za normalan rad, sa svim potrebnim povezivanjem, plaća se po komadu |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 7. | Instalacija trofaznih izvoda za napajanje mašinskih instalacija na tavanu iz RO-SP, predviđena provodnikom PP00-Y 5x4 mm² položenim u zidu pod malterom i ploči u instalacionim cevima za beton. Prosečna dužina trofaznog izvoda iznosi 27m. Komplet izvedeno za normalan rad, sa svim potrebnim povezivanjem, plaća se po komadu |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3 |  |  |
|  | Ukupno pod D) |  |  |  |  |
|  | E) MODULARNA GALANTERIJA |  |  |  |  |
| 1. | - Montažna kutija za jedan i dva modula za montažu u puni zid. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 195 |  |  |
| 2. | - Montažna kutija za četri modula 4M za montažu u puni zid. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41 |  |  |
| 3. | - Nosač modula 1M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41 |  |  |
| 4. | - Nosač modula 2M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 154 |  |  |
| 6. | - Nosač modula 4M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41 |  |  |
| 5. | - Ukrasni okvir za 1M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 39 |  |  |
| 6. | - Ukrasni okvir za 2M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 154 |  |  |
| 7. | - Ukrasni okvir za 4M. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 41 |  |  |
| 8. | Monofazna šuho priključnica 2M | kom. | 190 |  |  |
|  | Ukupno pod E) |  |  |  |  |
|  | F) INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 1. | - Isporuka i postavljanje kutije sabirnog uzemljenja GSIP ispod RO-PR. Kutija je snabdevena bakarnom sabirnicom. Komplet urađeno sa svim izvedenim vezama plaća se po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupno pod F) |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod I (A+B+C+D+E+F) |  |  |  |  |
|  | II DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| 1. | - Ispitivanje instalacije i puštanje u ispravan rad, i formiranje revizione knjige. Plaća se paušalno |  |  |  |  |
| 2. | - Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta, plaća se paušalno. |  |  |  |  |
| 3. | - Merenje otpora petlje najudaljenijeg potrošača. |  |  |  |  |
|  | Ukupno pod II) |  |  |  |  |
|  | III GOMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
| 1. | - Isporuka i postavljanje gvozdene pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm (P25 SRPS N.B4.901). Polaganje trake je u sloju mršavog betona, i to pre izrade temeljne ploče odnosno temeljnih greda i pre izrade hidroizolacije. Plaća se po dužnom metru položene trake. |  |  |  |  |
|  |  | m | 90 |  |  |
| 2. | - Isporuka i ugradnja ukrsnih komada SRPS N.B4.936 sa povezivanjem na mestu spoja trake P25 u temeljnom uzemljivaču. Ukrsni komad premazati bitumenom. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 3. | - Isporuka i postavljanje trake Fe/Zn 25x4 mm od temeljnog uzemljivača do glavnog sabirnika izjednačenja potencijala GSIP. |  |  |  |  |
|  |  | m | 10 |  |  |
| 4. | - Isporuka i ugradnja u otvor betonskog stuba kutije za merni spoj A SRPS N.B4.912 (15x20x5 cm) i izrada mernog spoja, kao rezervna varijanta ako se nekada bude instalirala zasebna gromobranska instalacija samo za objekat br.2. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 5. | Nabavka, isporuka i polaganje trake Fe/Zn 20x3mm SRPS N.B4.901Č od mernih spojeva do ispod krovnog pokrivača, kao rezervna varijanta ako se nekada bude instalirala zasebna gromobranska instalacija samo za objekat br.2. |  |  |  |  |
|  |  | m. | 25 |  |  |
| 6. | Nabavka, isporuka materijala i izrada mernih spojeva gromobranske instalacije, ukrsnim komadima SRPS N.B4.936/III u kutiji SRPS N.B4.912. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 6. | Ostali sitan materijal i rad vezan za instalaciju uzemljenja koji definisati sa nadzorom i po potrebi ugraditi |  |  |  |  |
|  |  | paušal |  |  |  |
| 8. | - Ispitivanje instalacije uzemljenja sa atestom od ovlašćene organizacije |  |  |  |  |
|  |  | pauš. | 1 |  |  |
|  | Ukupno pod III) |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |
| I | UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |
| A) | RAZVODNI ORMANI |  |
| B) | NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI |  |
| C) | UNUTRAŠNJE ELEKTRIČNO OSVETLJENJE |  |
| D) | INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA |  |
| E) | MODULARNA GALANTERIJA |  |
| F) | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |
|  | Ukupno pod I |  |
| II | DISTRIBUTIVNI I OSTALI TROŠKOVI |  |
| III | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |
|  | UKUPNO (I +II +III ) –bez pdv-a; |  |

| 4. PREDMER I PREDRAČUN -INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA |  |
| --- | --- |
| IZGRADNJA OBJEKATA - ZELENE PIJACE , SPRATNOSTI /P+1/ - OBJEKAT BR.2 - KATAST. PARCELA BR. 8974,8982 i 8983 KO UŽICE |
| INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |
| pozicija | jedinica | količina | cena/jedinici | ukupna cena |
| Nabavka, Isporuka,montaža i programiranje kompletno opremljene analogno adresabilne centrale tipa"UniPOS"- IFS7002 ili odgovarajući Jedna dojavna petlja. Adresabilna centrala za dojavu požara: jedna dojavna petlja ,do 125 adresabilnih elemenata, Grafički LCD displej sa ''touch screen-om'', do 125 zona, memorija do 1023 dogadjaja,3 relejna izlaza,2 kontrolisana izlaza 2xCAN interfejs,1xRS232 (CE,EN54-2,EN54-4),sa rezervnim izvorom napajanja 2x7Ah/12V. |  |  |  |  |
|  | kom | 1 |  |  |
| Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje adresibilnih optičkih detektora tipa - FD 7130 "UniPOS"ili odgovarajući,sa izolatorom petlje (EN54-7). Plaća se komplet materijal i ugradnja. |  |  |  |  |
| U cenu uračunato i adresibilno podnožje DB-7100 | kom | 46 |  |  |
| Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Termički detektora tipa FD 7110/20 "UniPOS" ili odgovarajući- sa izolatorom petlje (EN54-5). Plaća se komplet materijal i ugradnja. |  |  |  |  |
| U cenu uračunato i adresibilno podnožje DB-7100 | kom | 2 |  |  |
| Nabavka, Isporuka i montaža adresabilnih ručnih javljača požara sa izolatorom petlje (EN-54-11), tipa "UniPOS" FD7150 ili odgovarajući. Plaća se komplet materijal i ugradnja |  |  |  |  |
|  | kom | 2 |  |  |
| Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje alarmnih sirena za unutrašnju montažu tipa "UniPOS" 8204C,(EN54-3). |  |  |  |  |
|  | kom | 2 |  |  |
| Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje alarmnih sirena za spoljnu montažu tipa "UniPOS" SB112F 112dB ili odgovarajući |  |  |  |  |
|  | kom | 1 |  |  |
| Nabavka, Isporuka i polaganje HFFR fleksibilnih creva za polaganje kablova dojave požara dimenzija ∅20/16 mm. |  |  |  |  |
|  | m | 230 |  |  |
| Nabavka,Isporuka i polaganje kablova J-H(St)H 2x2x0.8 mm i povezivanje javljača požara , i ostale opreme stabilne instalacije za dojavu požara. Kablovi se polažu u HFFR fleksibilnim crevima ∅20/16 mm u zidu ispod maltera. |  |  |  |  |
|  | m | 230 |  |  |
| Nabavka, Isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1,5mm2 za napajanje centrale . Plaća se komplet materijal i radna snaga.Kablovi se polažu u HFFR fleksibilnim crevima ∅20/16 mm u zidu ispod maltera. |  |  |  |  |
|  | m | 10 |  |  |
| Nabavka,Isporuka i polaganje kabla NHXHX Fe180/E30 2x1,5 mm2 za povezivanje: - PP sirena na centralu - isključenje napajanja u GRO na signal dojave požara preko relejnog izlaza PP centrale - komandu od PP centrale do RO-PPK za zataranje PP klapni na signal dojave požara. Kablovi se polažu u zidu ispod maltera. |  |  |  |  |
|  | m | 35 |  |  |
| Nabavka, isporuka i montaža ormarića PP klapne RO-PPK od dva puta dekapiranog lima dimenzija 200x300x200 mm (VxŠxD) sa ugrađenim sledećim komponentama: |  |  |  |  |
| - automatskim prekidačima C6A, 6kA | kom. | 6 |  |  |
| - instalaciono rele 24VDC, 1NO | kom. | 1 |  |  |
| - instalcioni kontaktor 230V, 4NO+4NC | kom. | 6 |  |  |
| - taster fi22 mm za ugradnju na vrata, 1NO, zeleni | kom. | 6 |  |  |
| - taster fi22 mm za ugradnju na vrata, 1NC, žuti | kom. | 6 |  |  |
| - redne stezaljke |  |  |  |  |
| - signalna sijalica fi 22 mm za ugradnju na vrata, zelena | kom. | 3 |  |  |
| - signalna sijalica fi 22 mm za ugradnju na vrata, žuta | kom. | 3 |  |  |
| UKUPNO: |  | 1 |  |  |
| Nabavka,isporuka i ugradnja APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC, 1500VA LCD RM 2U 230V, 1000W/1500VA, RS232/USB/SmartSlot/SmartConnect, Rack Height 2 U.Placa se po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| Nabavka, isporuka materijala i potreban rad za zaptivanje prodora vatrootpornosti 120 minuta na granicama požarnih sektora. Zaptivanje prodora izvesti na standardizovan način kako bi se obezbedila potrebna otpornost na požar prema uslovima Glavnog projekta zaštite od požara. Obavezno pribaviti deklaraciju o usaglašenosti i izvršiti adekvatno obeležavanje.Plaća se paušalno. |  |  |  |  |
|  | paušalno | 1 |  |  |
| Nabavka, isporuka i polaganje kabla NHXHX FE180/E90 7x1,5mm2 za povezivanje razvodnog ormara PPK klapni do svake PP klapne posebno. Kablovi se polažu u zidu ispod maltera.Plaća se po metru materijal i ugradnja. |  |  |  |  |
|  | m | 70 |  |  |
| Nabavka, Isporuka i polaganje kabla NHXHX FE180/E90 3x4mm2 za vezu od glavnog razvodnog ormana do UPS-a i od UPS-a do ormana RO-PPK. Kablovi se polažu u zidu ispod maltera.Plaća se po metru materijal i ugradnja. |  |  |  |  |
|  | m | 20 |  |  |
| Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje uređaja za automatsku dojavu alarma putem telefonske mreže | kom | 1 |  |  |
| Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. |  |  |  |  |
|  | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA : bez pdv-a |  |  |

5.   PREDMER  I  PREDRAČUN  RADOVA-MAŠINSKE INSTALACIJE

6. OPREMA  ZAŠTITE  OD POŽARA

PREDMER I PREDRAČUN

  - Ručni aparat za gašenje požara tip S-9

proizvođač (ili odgovarajući)

"Vatrosprem" Beograd,

"Todorović" Kragujevac                 kom. 5 x ------------- = -------------din

  - Ručni aparat za gašenje požara

tip CO2-5 proizvođač (ili odgovarajući)

"Vatrosprem" Beograd,

"Todorović" Kragujevac

kom. 1 x ------------ = -----------------din

- Table uputstva i upozorenja

"Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”

kom. 6 x ------------- = ----------------din

“Postupak u slučaju požara”                                  kom. 6 x -------------- = ----------------din

UKUPNO DINARA: -------------------- din bez pdv-a

---------------------din sa pdv-om

ZBIRNA REKAPITULACIJA

1.ARH.-GRAĐ.RADOVI……………………………………………………………………din

2.HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE………………………………………………………din

3.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE……………………………………………din.

4.INSTALACIJE DOJAVE POZARA………………………………………………………din.

5.MAŠINSKE INSTALACIJE……………………………………………………………     din

6.OPREMA ZAŠTITE OD POŽARA……………………………………………………………….                                  din.

UKUPNO :                          din.

+20% PDV :                        din.

UKUPNO sa PDV-om :                              din.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а  са траженим количинама .На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Напомена:

У  делу конкурсне документације(поглавље II  )наручилац je дефинисао врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количине,технику градње  као и друге потребне елементе од значаја за предмет ове јавне набавке.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , бр 10/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _______________________________________у  поступку јавне набавке-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци, број 10/19 , испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.               ___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци , број 10/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан   у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко )од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.           _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

_____________________________________, изјављујем да 						назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 8)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

___________________________________, изјављујем да 						назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у конкурсној документацији. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 9)

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

___________________________________, изјављујем да 					 назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 10)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач_______________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

1. _____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________динара без ПДВ-а,

(словима: ____________________________________________динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____________________       , телефон: ____________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

(ОБРАЗАЦ 11)

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,

обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке  Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци ,ЈН бр.10/19 буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВИ

Закључен између:

Наручиоца ЈКП” БИОКТОШ”

са седиштем у Ужицу, улица Хероја Луна бр.2, ПИБ:101501733 Матични број: 07156421

Број рачуна: 160-7080-79 Назив банке:“Интеса банка,

Телефон:031/520-173Телефакс:031/520-173

кога заступа вд директора дипл.инж. пољ. Мирјана Радивојчевић

и

Извођача радова..............................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................                                                 Назив   банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа директор................................................................... ,

Основ уговора:

ЈН број 10/19- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог  уговора је  извршење радова на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци-2 фаза реконструкције у Ужицу , а према техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну набавку радова број 10/19, а која је дата у понуди број           од               .2019.године

Члан 2.

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи________________ динара.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од ____ %од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од ____%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 7 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамички план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;изради план превентивних мера за радове обухваћене поступком ЈН и одреди лице за безбедност и здравље на раду и изврши пријаву почетка радова надлежној инспекцији рада.А све у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта.(Сл.гласник РС бр.121/12 и 102/15)

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и извођачки  пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _____ године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

За Наручиоца:                                                         За Извођача радова:

___              М.П.

ВД ДИРЕКТОРА,                                                                     ДИРЕКТОР,

Мирјана Радивојчевић дипл.инг.пољ

V III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци –, ЈН бр 10/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.07.2019. до 13 и 00 часова.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 08.07.2019.године у 13:30 часова, на адреси наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- -Образац понуде (Образац 1);

- -Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- -Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- -Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- -Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- -Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- -Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

- -Образац референтне листе(Образац 8)

- -Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

- -Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

- Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)

-Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2,Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци , ЈН бр. 10/19. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.10/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.10/19. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.10/19. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи :

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе  понуђача у извршењу уговора,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана, од дана испостављања оверене месече привремене(односно окончане )ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по испостављеним и овереним привременим месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, које су счињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

Уколико наручилац делимично оспори испостављене ситуације,дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације(листове грађевинске књиге и другу документацију) Извођач доставља стручном надзору којег је именовао Наручилац,а који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

Ако се не достави захтевана документација стручном надзору  неће се извршити плаћање тих позиција,што Извођач признаје без права на приговор.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 20% уговорене вредности(без ПДВ-а).

9.2. Захтев у погледу завршетка радова

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од  120 дана  од  дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за  извршене радове је најмање 2 године

9.5. Захтев у погледу почетка радова

Рок почетка радова не може бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима,  без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда .

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

3)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

4)Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави  тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

11.2 Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи ) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Понуђач је такође дужан да у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Понуђач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Понуђач не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања из конкурсне документације.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,  одговор објавити на  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.10/19”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом , факсом  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП”Биоктош”; јавна набавка бр.10/19;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, доставља наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема.

### 18.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора . Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.